## Slide 1
Complete Service – Powerful Solution www.ktp.cz
Optické spojky
Optické spojky BRIGHTBOX™
Optické spojky BRIGHTBOX™ jsou určeny pro ochranu optických spojů v nadzemních i podzemních aplikacích. Jsou odolné vůči tlaku a nárazu a lze je uložit přímo do země. Vyrábí se ve 2 velikostech - S1 a S2. Liší se nejen rozměry a kapacitou uložení vláken, ale i konfigurací vstupů pro více kabelů a integrovaným patchpanelem pro uložení konektorů. Součástí je listovací systém s kazetami pro 12 nebo 24 vláken, který zaručuje přehlednost a ochranu optických vláken během i po instalaci.
Technická specifikace
Vlastnosti
Kapacita až 288 vláken dle zvolené velikosti
2 velikosti kazet:
  výška 5 mm zabírá 1 pozici v organizéru, kapacita 2x6 vláken
  výška 10 mm zabírá 2 pozice v organizéru, kapacita 2x12 vláken
Typy kazet dle požadovaného zakončení (pro svary, ribbonové svary, splittery)
Stupeň krytí IP68, IK9
UV stabilní
Plně mechanická a vodotěsná IP68
Listovací systém uložení kazet
Prostor pro uložení rezerv trubiček s vlákny
Varianta s patch panelem pro konektory
Montáž na stěnu nebo na sloup
Rozsah vstupních kabelů 3-20 mm
Možnost reinstalace spojky i mechanických průchodek
Bezdrátový NFC SMART systém pro identifikaci a zabezpečení

## Slide 2
Complete Service – Powerful Solution www.ktp.cz
Optické spojky
Spojka BRIGHTBOX™ S1
byla vyvinuta především pro zákaznické přípojky v FTTH sítích. Malý kompaktní rozměr je ideální pro použití i v menších šachtách.
Vstupy umožňují dle potřeby připojení k jednotlivých zákazníkům. Průchodky jsou k dispozici v různých kombinacích a velikostech. Součástí je organizér včetně 4 kazet pro 12 svarů a průchodka pro duální vstup.
Rozměry | 350 x 300 x 230 mm
Počet kazet 1 pozice | 12
Kapacita | 144 svarů
Rázová odolnost | IK9

## Slide 3
Complete Service – Powerful Solution www.ktp.cz
Optické spojky
Spojka BRIGHTBOX™ S2
byla vyvinuta především pro páteřní sítě. Středně velký kompaktní rozměr je ideální pro použití i v menších šachtách.
Vstupy umožňují dle potřeby připojení k jednotlivých zákazníkům. Průchodky jsou k dispozici v různých kombinacích a velikostech. Součástí je organizér včetně 4 kazet pro 12 svarů a průchodka pro duální vstup.
Rozměry | 350 x 400 x 230 mm
Počet kazet 1 pozice | 24
Kapacita | 288 svarů
Rázová odolnost | IK9

## Slide 4
Complete Service – Powerful Solution www.ktp.cz
Optické spojky
Spojka BRIGHTBOX™ S2-T
byla vyvinuta především pro zákaznické přípojky v FTTH sítích. Malý kompaktní rozměr je ideální pro použití i v menších šachtách.
Vstupy umožňují dle potřeby připojení k jednotlivých zákazníkům. Průchodky jsou k dispozici v různých kombinacích a velikostech. Součástí je organizér včetně 4 kazet pro 12 svarů a průchodka pro duální vstup a konektorové pole pro 32 SC konektorů.
Rozměry | 350 x 400 x 230 mm
Počet kazet 1 pozice | 8
Kapacita | 96 svarů
Kapacita | 32 SC konektorů
Rázová odolnost | IK9

## Slide 5
Complete Service – Powerful Solution www.ktp.cz
Optické spojky
Typy vstupů
Konfigurace vstupů
Jednoduchý vstup pro kabel 7-18 mm
Jednoduchý vícenásobný vstup pro kabely 3-7 mm
Duální vstup pro kabely 6-20 mm
Počet kabelů v 1 průchodce | Průměr kabelu (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
Complete Service – Powerful Solution www.ktp.cz
Optické spojky
Příslušenství
BRIGHTBOX™ SMART system
Snadná identifikace spojky v terénu pomocí NFC
Online přístup ke katalogovým listům a návodům
Režim sledování práce se spojkou, historie otevření
Alarm v případě neplánovaného otevření
Ovládání pomocí funkce v mobilu
Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku. Společnost KABEL TRADE PRAHA nenese odpovědnost za nesprávné použití nebo interpretaci zde obsažených informací.
Kovový držák na sloup nebo zeď
Kovový držák na sloup nebo zeď s managementem pro uložení rezervy kabelu
Zabezpečovací systém proti otevření spojky standardní nebo infra zámek